河北建工集团园林工程有限公司

杨家台旅游休闲小镇工程

（木屋工程）

招 标 文 件

项目名称：  杨家台旅游休闲小镇--木屋工程

招标范围：  施工图所示（以招标人所列承包范围为准）

招 标 人：  河北建工集团园林工程有限公司

联系方式：   15833995579    0311-85202212

2019年  9 月 23 日

目   录

一、 招标公告

二、 投标须知前附表

三、 专业分包招标文件条款

四、 附件及附表

一、招标公告

杨家台旅游休闲小镇项目-木屋工程招标公告

河北建工集团园林工程有限公司现对杨家台旅游休闲小镇-木屋工程进行招标，欢迎符合条件的承包人参加投标。

- 工程名称：杨家台旅游休闲小镇。

- 工程地点：灵寿县南营乡杨家台村。

- 工程概况：3个木屋，1个瞭望亭，3个圆形茅草亭，1个方形茅草亭的包工包料施工。

- 招标范围：完成图纸设计以及招标人要求的全部施工内容。具体内容详见招标文件。

- 招标要求：本工程采用网上竞价、先招后议方式，整体划分为 1 个标段，预计选择 1-2 个中标单位。

- 计划工期：满足招标人施工节点要求，工期约 25 天。

- 质量标准：合格。满足国家《木结构工程施工质量验收规范》《木结构设计规范》等规范要求。

- 文明施工标准：符合河北省及当地安全文明施工要求。

- 报名合格条件：1、具有独立企业法人资格，持有工商管理部门核发的法人营业执照；投标人具有良好的商业信誉，须具有木结构工程专业承包所必需的设备、专业技术能力及资金实力。

2、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目投标，否则均按废标处理;

3、本次招标不接受联合体投标；

- 投标方式：本工程投标先在中采网电子商务平台上进行网上报价竞标，电子平台网址为http://cnzhongcai.com/。本次投招标采用先招后议，投标人可先到公司或项目部报名（报名时携带U盘，拷取电子版图纸），公司或项目部对报名单位进行资格预审（项目根据报名情况确定是否对报名单位进行考察），资格审查结束后，投标人在电子平台进行注册，开通投标登陆账号。

- 报名时间： 2019年9月23日~2019年9月25日上午                    。

- 报名地点：项目部报名地点：暂由公司工程部代替，石家庄市留营商务大厦A座4楼。

- 中采网地址：石获南路66号1#商务楼11楼信息部。

- 监督小组：本次招标活动遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则，特此成立监督小组，对招标过程全程监督，包括开标、评标、定标及合同签订的全过程都将依法依规进行监督、检查。

- 联系方式

项目部：

联系人：申海飞       电话：15833995579

公司：

联系人：李巧红       电话：0311-85202212

中采网：

网站技术服务热线：400-136-8839     翟鹏程 15633110999

二、投标须知前附表

| 项号 | 内 容 | 说 明 与 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程名称 | 杨家台旅游休闲小镇 |
| 2 | 工程地点 | 灵寿县南营乡杨家台村 |
| 3 | 工程概况 | 3个木屋，1个瞭望亭，3个圆形茅草亭，1个方形茅草亭的包工包料施工。 |
| 4 | 承包方式 | 专业分包 |
| 5 | 质量标准 | 合格。满足国家《木结构工程施工质量验收规范》《木结构设计规范》等规范要求。 |
| 6 | 招标范围 | 施工图所示 木屋工程专业分包，完成相应施工图纸要求的工作内容。具体内容详见招标文件。 |
| 7 | 工期要求 | 重要节点工期必须满足招标人要求，详见合同条款。 |
| 8 | 投标人资质 等级要求 | 投标人必须具备以下条件方可获取投标资格: 1、具有独立企业法人资格，持有工商管理部门核发的法人营业执照；投标人具有良好的商业信誉，须具有木结构工程专业承包所必需的设备、专业技术能力及资金实力。 2、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目投标，否则均按废标处理; 3、本次招标不接受联合体投标； |
| 9 | 踏勘现场 | 投标人到项目部领取招标文件时由项目部组织踏勘现场 |
| 10 | 报价方式 | 按完全固定综合单价包干方式进行报价 |
| 11 | 投标限价 | 150万元 |
| 12 | 投标有效期 | 60日历天（从投标截止之日算起） |
| 13 | 投标保证金 | 1、投标保证金形式：电汇、网银转账。 2、投标保证金金额：人民币10000.00元（大写：壹万元整） 3、递交截止时间：投标截止之日的前一个工作日下午17：00之前（以到账时间为准）。账户详细信息如下： 开户名：河北建工物流有限公司 开户行：光大银行石家庄西王支行 账号：75220188000078821 4、投标保证金的退还：最迟在合同签订后5日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金。 |
| 14 | 招标方式 | 公开招标，网上竞价，先招后议。投标人须先到项目部报名，项目部对报名单位进行资格预审（项目部根据报名情况进行考察），资格审查结束后，项目部推荐合格投标人在网标平台进行注册，开通投标登陆账号。本次投标在中采网招标平台上进行。平台网址为：http://cnzhongcai.com。网上开标结束后，招标人组织入围的投标人进行谈判，最终确定中标人。 |
| 15 | 网上开标时间 | 开标时间：2019年 9月 25日14时00分-16时00分 |
| 16 | 谈判时间 | 2019年9月25日下午16:30在园林公司会议室进行议标 |
| 17 | 开标程序 | 开标程序分为网上竞价阶段和谈判阶段。投标单位应不少于3家，不满足要求时推迟开标。 1、竞价阶段(报价时间间隔为60分钟)： 2019年9月25日14:00至16：00为竞价时间(逾期竞价，以竞价截止时间前最后一次报价为准)，此次竞价分为两个阶段： 第一阶段：14：00-15：00（第一阶段截止，根据价格高低排名，平台自动按照70%*报价家数（小数向上取整）进入到第二阶段）； 第二阶段：15：00-16：00（第二阶段截止，剩余3家进入议标阶段）； 每阶段结束之后可以查看各家报价，结束之前不能查看。 善意提醒：不要等到时间节点的最后一分钟提交报价，由于网络问题或其它问题可能出现报价不能及时提交，耽误报价。如果操作不熟悉，可联系招标服务平台进行技术指导。 2、谈判阶段： 进入谈判阶段的投标单位需提供装订成册并按格式要求盖章签字的投标文件2份，商务报价部分按最后一轮网上竞价填写。谈判时间、地点另行通知。 |
| 17 | 评标委员会组成 | 公司领导、项目部、工程部、预算部、纪检监察小组 |
| 18 | 确定中标人 | 采用先招后议模式，同等质量的情况下，最低价者为第一中标候选人；价格相同的，以最先出价者为第一中标候选人。确定中标人后中标单位未能履约的，在竞标过程中第二中标候选人与招标方协商作为最终中标者，以上情形以此类推（注：不以最低价作为中标唯一依据，但作为候选人的首要条件）。 |
| 19 | 履约担保（项目确定） | 履约保证金：金额:10000.00元（大写：壹万元整），根据合同约定进行返还。 |
| 20 | 中标服务费 | 中标服务费由中标单位承担，收取标准为：中标价的1‰，最高不超过10000.00元（大写：壹万元整）。 |
| 21 | 其他事项 | 无 |
| 22 | 招标人联系方法 | 招 标 人：河北建工集团园林工程有限公司 项目联系人：申海飞 联系电话：15833995579 公司联系人：李巧红 联系电话：0311-85202212 |
| 23 | 电子商务平台技术支持联系方法 | 招标服务平台：河北建工物流有限公司电子商务招标平台 网站技术服务热线：400-136-8839 翟鹏程 15633110999 |
| 24 | 招标人监督部门及联系方式 | 监督部门：河北建工集团园林工程有限公司 监督电话：0311-85202212 |

# 三、专业分包招标文件条款

## 投标人须知

1、经招标人资格预审，参加本工程投标的投标人均符合招标人资格预审的有关规定和条件，可以参加本工程专业分包项目的投标。

2.投标费用

2.1投标人应承担其标书编制与递交所涉及的一切费用。

2.2投标人可从项目部领取图纸和踏勘现场。

3．现场考察

由投标人自行对工程现场和其周围环境进行踏勘，以便获取有关编制投标书和签署实施工程合同所需的各项资料。但不得因此使招标人承担有关责任和蒙受损失，投标人承担踏勘现场所发生的费用和责任。

- 投标人领取招标文件后根据自己需要到项目部查看施工图纸。

## 投标人资格要求

1、具有独立企业法人资格，持有工商管理部门核发的法人营业执照；投标人具有良好的商业信誉，必须具有木结构工程专业承包所必需的设备、专业技术能力及资金实力。

2、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目投标，否则均按废标处理;

3、本次招标不接受联合体投标；

## 工程概况

3．1  工程名称：杨家台旅游休闲小镇工程

3．2  工程地址：灵寿县南营乡杨家台村。

3．3  工程概况：3个木屋，1个瞭望亭，3个圆形茅草亭，1个方形茅草亭的包工包料施工。

3．4  结构类型：木结构

## 现场情况简介

4．1就地取水，发电机发电

4．2现场机械配置：自行解决

4．3生活区设置：自行解决。

## 招标要求

5．1本工程采用 公开招标 方式招标。

5．2招标范围：施工图所示工程专业分包，完成相应施工图纸要求的工作内容。具体内容详见合同条款。

5．3工程质量标准：合格。

5．4工期要求：满足招标人节点要求。

5．5安全文明和环保施工：施工现场必须达到省级安全文明工地标准及扬尘治理标准。投标人在施工过程中应严格执行国家、地方的相关标准和规定，还要符合招标人《质量、环境、职业健康安全管理体系》提出的要求。招标人在履行安全文明、环保检查时，如发现投标人有不符合标准、规定的行为或违章操作，将视情节轻重，按照有关文件、现场的规章制度等规定，对投标人进行罚款，金额每次为100-2000元。被罚款人应无条件的在罚款单上签字，如拒签或无理取闹，经招标人项目经理确认，视为生效，罚款从已完工程款中扣除并给予书面警告；三次警告后或投标人无理取闹、扰乱施工现场，招标人有权终止合同，投标人承担因此对招标人造成的一切损失。

5．6材料供应方式与管理：投标人提供施工所需全部材料以及涉及到的施工用辅料。

5.7投标保证金：10000.00元整  。

开户名：河北建工物流有限公司

开户行：光大银行西王支行

账号：75220188000078821

平台联系人：翟鹏程 电话：15633110999

5.9履约保证金：10000.00元（大写：壹万元整）。

## 投标报价要求

6．1报价依据： 施工图纸、建设工程工程量清单计价规范、现场条件、安全文明施工、工期、质量等要求以及投标单位自身的技术、经济实力并结合市场,并考虑一定风险报价。

6．2报价包含内容和费用：具体见附件一、。

6．3报价需要说明的有关问题：见附件。

6．4报价方式：按完全固定综合单价包干方式进行报价。

备注：投标人报价时，必须将附件及附表中所列的全部项目内容均衡的包括在综合单价中，且须将工程劳务费、自身机械工具费、自备材料费、管理费、安全文明施工费、利润、税金等完成此项工作所需费用均包含在内。

6. 5. 结算方式：

（1）综合单价：见附表一。

（2）计算方法：按图纸结算工程量*综合单价*百分考核

（3）变更：2000元以内变更费用由投标人承担，2000元以外变更费用双方协商。

6．6报价中对工程质量、工期进度、安全文明施工方面的奖罚措施：

⑴ 该工程质量必须符合图纸及有关技术文件规定的技术质量要求，符合国家及行业的有关标准。如果由于投标人原因达不到，按工程结算价款3%对投标人进行处罚。

⑵ 本工程工期由于投标人原因每拖后一天，招标人处罚投标人10000元。

⑶ 本工程必须达到招提出的达到省级安全文明工地标准要求，如由于投标人标人原因达不到，按工程结算价款5%对投标人进行处罚。

## 工程款的结算与支付

工程完工验收合格后付至总价款的95%，余5%为质保金，木屋质保期两年，其它亭子、瞭望台质保期为一年，质保期满后一个月内付清。

## 投标须知

8．1投标文件应包括以下内容：

8．1．1投标书；

8．1．2 法人授权委托书；

8．1．3 报价表

8．1．4施工方案（包括施工技术措施、质量保证措施、劳动力计划安排、安全文明施工、材料节约措施、生活管理要求等）；

8．1．5投标人业绩情况；

8．1．6投标人实力情况（包括1、资质文件：⑴营业执照；⑵资质证书；（3）安全生产许可证；（4）法人授权委托书；2、管理人员花名册；3、安全员上岗证；4、特种作业人员操作证）。以上无法提供原件时可复印件加盖公章。

8．2投标最高限价（拦标价）：无

8．3投标文件要密封，并在骑缝处按要求加盖投标人单位公章和法定代表人印章，投标文件2份。

## 开标须知

9.1报名时间：2019年9月23日—2019年9月24日18时。

9．2本工程于2019年9月25日14时00分于中采网电子商务平台进行开标。

9．3开标时有下列情况之一的，应当作为无效投标文件，不得进入评标。

9．3．1投标文件未按时送达的；

9．3．2投标文件中的投标函和承诺书未按招标文件的要求加盖印章或签字的，投标人法定代表人或委托代表人没有合法、有效的委托书的。

9．3．3投标文件内容不全，关键内容字迹模糊、无法辨认的；

9．3．4投标人未按招标文件的要求提供投标保证金的；投标人无代表参加开标会议；

9．3．5投标人未按投标须知要求提供原件的；

## 评标和中标须知

所有投标人均要通过中采网电子商务平台进行竞价。淘汰方式：高位淘汰方式。

10.1投标家数不少于3家，满足开标条件。

10.2高位淘汰方式

10.2.1竞价次数：2轮。

10.2.2竞价时间：

第一轮：自2019年9月25日14时至自2019年9月25日15时

第二轮：自2019年9月25日15时至自2019年9月25日16时

10.2.3竞价阶段：

在电子商务平台综合评标系统进行投标。采用投标报价高位淘汰方式。于 2019年9月25日14 时 （开标前）上传至电子商务平台。

投标单位小于等于5家时，采用两个阶段报价，第一阶段不淘汰，第二阶段淘汰后剩余3家进入谈判阶段。

投标单位大于5家时，采用三个阶段报价，报价排序阶段不淘汰，中间可随意进行报价,报价截止后根据总价格高低排名,公开各投标人的总价和分项报价;第一阶段报价只能在报价排序阶段的基础上往低报，截止后保留70%*报价家数(小数向上取整)进入第二阶段报价;第二阶段报价只能在第一阶段报价的基础上往低报，截止后3家进入谈判阶段。

报价时间间隔为60分钟。

10.2.4进入洽商谈判阶段的投标人，于2019年9月25日下午四点半在园林公司会议室进行议标，如逾期不到者视为自动放弃此次竞标。

10.3相关要求

10.3.1投标人在通过审核后，必须对本批次项目进行报价。投标人必须严格遵守《网标电子商务平台管理办法》。参与相关投标项目的投标人，不得空报、漏报、恶意报价等扰乱平台秩序的行为。一经发现，核实无误后将取消投标人资格。

10.3.2招标人采取不设标底的方式招标，投标人不得以低于本企业成本价报价。

10.3.3对进入谈判阶段的投标方的投标文件进行评审，评委将根据投标单位的投标报价、商业信誉、业绩、资金实力等情况进行综合评审，择优选择中标单位，招标人不承诺以最低价为唯一中标条件。

10.3.4中标单位中标后或签订合同后中途不允许更换单位，如出现此类情况后果自负。

## 第十一条 附件及附表

附件一：承包范围（工程量清单/报价单）

附件二：投标书

附件三：法定代表人签署授权委托书

## 第十二条 其它条款

12.1投标人必须保证现场人员百分百实名制登记，确保农民工工资按月足额发放，并为项目部提供相应真实的证明手续。

12.2投标人进场后24日内向招标人提供整体施工进度计划，并经招标人审核后执行。投标人根据施工进度的要求，按照招标人的规定，及时提供材料及设备需求计划表，投标人不得以任何理由向招标人进行合同价款以外的费用索赔。

12.3投标人必须遵守河北建工集团园林工程有限公司对本工程的相关规定和关于施工方面的有关规定，不得野蛮施工。

12.4投标人充分考虑现场条件，工具、材料二次搬运，招标人不再支付二次搬运费用。

12.5投标人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。

12.6投标人负担自设食堂、办公室及宿舍所需燃料、电费和水费的费用。

12.7投标人负责本工程所需的周转工具、材料、机械设备的进、退场装卸车及现场内的二次倒运，按招标人要求分类定点码放整齐，投标人施工区域内的安全文明施工活动（以河北省安全文明工地标准为依据）所发生的一切费用已包含在本综合单价内，招标人不予以额外进行支付。

12.8招标人按甲乙双方合同付款后，投标人不能支付人工及其它债务要求时，由投标人法人单位法人代表自愿负全责，投标人承诺不追究招标人责任。（有承诺书）。

12.9本招标文件是签订施工合同的主要依据，施工合同条款中涉及本招标文件的条件应当与招标文件相一致。若投标单位对合同条款无疑义时即可参与投标工作，若参加投标即对合同条款的认可。

12.10若因投标人原因，投标人中途退场后，招标人按投标人完成工程量的60%进行结算。投标人无条件退场。投标人退场延误造成损失的，投标人负全部责任，损失从履约保证金中扣除，保证金扣除不足的，从完成工作量相应的工程款中扣除。

12.11投标人应详细阅读招标文件，对招标文件中附件所列出的所有工作内容全部按招标文件要求完成，如有工作量的丢失或拒不配合完成招标人所要求的工作内容，招标人视情节严重有权从所支付的工程款中扣除相应工作项对应工程款的2-10倍。

12.12网站技术服务热线：400-136-8839   翟鹏程 15633110999

12.13本招标文件的解释权归招标人所有。

# 四、附件一

承 包 范 围（工程量清单/报价单）

|  |  | 地块1（附图纸、效果图） |
| --- | --- | --- |
| 项目分类 | 材料名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 | 备注 |
| 基础 | 混凝土 | 自拌或商品灰C15 | 3 | m³ |  |  | 开挖机械自行配备 |
|  | 镀锌管 | 50*100mm | 38 | m |  |  | 壁厚1.4mm |
|  | 钢立柱 | 100*100mm | 6.5 | m |  |  | 壁厚1.4mm |
|  | 基础五金 | 套 | 4 | 套 |  |  | 胀栓、角钢等 |
| 地板 | 镀锌板 | 2mm | 17 | ㎡ |  |  |  |
|  | 防腐木地板 | 50*100mm | 0.6 | m³ |  |  | 厚度1.5cm |
|  | 隔气膜 | 2mm | 13.5 | ㎡ |  |  |  |
|  | 连接五金 |  | 13.5 | ㎡ |  |  |  |
| 内外墙体 | 结构板 | 11*1220*2440mm | 10 | 张 |  |  |  |
|  | 龙骨 | SPF40*150mm | 0.6 | m³ |  |  |  |
|  | 石膏板 | 9.5*1220*2440mm | 11 | ㎡ |  |  |  |
|  | 保温棉 | 100mm | 40 | ㎡ |  |  | 玻璃纤维或铝箔 |
|  | 外墙板 | 20*110mm | 40 | ㎡ |  |  |  |
|  | 防水卷材 | 2mm | 13.5 | ㎡ |  |  |  |
|  | 墙体呼吸层 | 2mm | 50 | ㎡ |  |  | 单项透气膜 |
|  | 连接五金 |  | 40 | ㎡ |  |  | 按平米记个数 |
| 屋顶结构 | 玻璃瓦 | 2.6mm | 16 | ㎡ |  |  |  |
|  | 龙骨、桁架 | 38mm/40mm | 0.7 | m³ |  |  |  |
|  | 石膏板 | 9.5*1220*2440mm | 13.5 | ㎡ |  |  |  |
|  | 保温棉 | 100mm | 13.5 | ㎡ |  |  |  |
|  | 封檐面板 | 25*90mm | 0.06 | m³ |  |  |  |
|  | 防水卷材 | 3mm | 13.5 | ㎡ |  |  | SBS防水卷材，防-20℃ |
|  | 连接五金 |  | 13.5 | ㎡ |  |  |  |
| 装饰装修 | 粉刷腻子 |  | 67 | ㎡ |  |  | 展开面积 |
|  | 涂料粉刷 |  | 67 | ㎡ |  |  | 展开面积 |
|  | 屋内踢脚 |  | 15 | m |  |  |  |
|  | 整体收边 | 50*50mm | 53.5 | ㎡ |  |  | 包含门窗及阴阳角，建筑面积 |
|  | 室外（内）木蜡油粉刷 |  | 53.5 | ㎡ |  |  | 环保水性漆 |
| 门窗系统 | 断桥铝门 |  | 2.1 | ㎡ |  |  | 外开 |
|  | 断桥铝窗 |  | 1.8 | ㎡ |  |  |  |
|  | 装饰窗 |  | 2 | 个 |  |  |  |
| 强弱电系统 |  |  | 13.5 | ㎡ |  |  | 全套，达到使用条件 |
| 其他 | 人工费 |  | 13.5 | ㎡ |  |  | 木工、水电工、瓦工、杂工等 |
|  | 机械（运输、安装）费 |  |  | 项 |  |  | 可能用到的机械 |
|  | 措施费 |  |  | 项 |  |  | 发电机、脚手架、安全帽等 |
|  | 管理费 |  |  | 项 |  |  | 配备的管理带班人员、工人食宿等 |
|  | 利润 |  |  | 项 |  |  |  |
|  | 税金 |  |  | 项 |  |  | 开具增值税专票，注明点数 |
| 总计 |  |  |  | 元 |  |  | 包死价格 |

|  |  | 地块2（附图纸、效果图） |
| --- | --- | --- |
| 项目分类 | 材料名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 | 备注 |
| 基础 | 混凝土 | 自拌或商品灰C20 | 10 | m³ |  |  | 开挖机械自行配备，桩基 |
|  | 镀锌管 | 50*100mm*1.4mm | 3.9 | 吨 |  |  | 间隔40*40cm满布 |
|  | 基础五金 | 套 | 130 | 套 |  |  | 胀栓、角钢、型钢等 |
| 地板 | 镀锌板 | 2mm | 402 | ㎡ |  |  |  |
|  | 防腐木地板 | 50*100mm*1.5cm | 19 | m³ |  |  |  |
|  | 隔气膜 | 2mm | 402 | ㎡ |  |  |  |
|  | 连接五金 |  | 402 | ㎡ |  |  |  |
| 内外墙体 | 结构板 | 11*1220*2440mm | 120 | 张 |  |  |  |
|  | 龙骨 | SPF40*150mm | 18 | m³ |  |  | 含室内柱 |
|  | 石膏板 | 9.5*1220*2440mm | 290 | ㎡ |  |  |  |
|  | 保温棉 | 100mm | 290 | ㎡ |  |  | 玻璃纤维或铝箔 |
|  | 外墙板 | 20*110mm | 290 | ㎡ |  |  |  |
|  | 防水卷材 | 2mm | 290 | ㎡ |  |  | SBS防水卷材 |
|  | 墙体呼吸层 | 2mm | 290 | ㎡ |  |  | 单项透气膜 |
|  | 连接五金 |  | 290 | ㎡ |  |  | 按平米记个数 |
|  | PVC装饰板 | 4mm | 256 | ㎡ |  |  |  |
| 屋顶结构 | 桁架 | 38mm/40mm | 5.8 | m³ |  |  |  |
|  | 龙骨 | 50mm | 2.5 | m³ |  |  |  |
|  | 木板 | 30mm | 4.8 | m³ |  |  |  |
|  | 石膏板 | 9.5*1220*2440mm | 160 | ㎡ |  |  |  |
|  | 保温棉 | 100mm | 160 | ㎡ |  |  |  |
|  | 封檐面板 | 25*90mm | 0.9 | m³ |  |  |  |
|  | 防水卷材 | 3mm | 160 | ㎡ |  |  | SBS防水卷材,防-20℃ |
|  | 连接五金 |  | 160 | ㎡ |  |  |  |
| 装饰装修 | 粉刷腻子 |  | 450 | ㎡ |  |  | 展开面积 |
|  | 涂料粉刷 |  | 450 | ㎡ |  |  | 展开面积 |
|  | 屋内踢脚 |  | 164 | m |  |  |  |
|  | 整体收边 | 50*50mm | 160 | ㎡ |  |  | 包含门窗及阴阳角，建筑面积 |
|  | 栏杆 | 100*100*1500mm | 50 | m |  |  | 防护围栏 |
|  | 室外（内）木蜡油粉刷 |  | 290 | ㎡ |  |  | 环保水性漆 |
| 门窗系统 | 断桥铝门 |  | 4.2 | ㎡ |  |  | 外开 |
|  | 断桥铝窗 |  | 11.52 | ㎡ |  |  | 样式见图纸 |
|  | 排气扇 |  | 2 | 套 |  |  |  |
| 强弱电系统 |  |  | 160 | ㎡ |  |  | 全套，达到使用条件，建筑面积 |
| 厕所蹲位 | 不锈钢收集式厕所 |  | 8 | 套 |  |  | 含隔板，报价含安装费 |
| 洗手盆 | 符合建筑施工规范 |  | 6 | 套 |  |  | 包工包料 |
| 小便器 | 不锈钢收集式厕所 |  | 4 | 套 |  |  | 含隔板，感应式，含安装费 |
| 其他 | 人工费 |  | 402 | ㎡ |  |  | 木工、水电工、瓦工、杂工等 |
|  | 机械（运输、安装）费 |  |  | 项 |  |  | 可能用到的机械 |
|  | 措施费 |  |  | 项 |  |  | 发电机、脚手架、安全帽等 |
|  | 管理费 |  |  | 项 |  |  | 配备的管理带班人员、工人食宿等 |
|  | 利润 |  |  | 项 |  |  |  |
|  | 税金 |  |  | 项 |  |  | 开具增值税专票，注明点数 |
| 总计 |  |  |  | 元 |  |  | 包死价格 |

| 地块3（附图纸、效果图） |
| --- |
| 项目分类 | 材料名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 | 备注 |
| 基础 | 混凝土 | 自拌或商品灰C20 | 1.6 | m³ |  |  | 开挖机械自行配备，桩基 |
|  | 镀锌管 | 50*100mm*1.4mm | 1.6 | 吨 |  |  | 间隔40*40cm满布 |
|  | 基础五金 | 套 | 10 | 套 |  |  | 胀栓、角钢、型钢等 |
| 地板 | 镀锌板 | 2mm | 192 | ㎡ |  |  |  |
|  | 防腐木地板 | 50*100mm*1.5cm | 9.6 | m³ |  |  |  |
|  | 隔气膜 | 2mm | 192 | ㎡ |  |  |  |
|  | 连接五金 |  | 192 | ㎡ |  |  |  |
| 内外墙体 | 结构板 | 11*1220*2440mm | 220 | 张 |  |  |  |
|  | 龙骨 | SPF40*150mm | 7.2 | m³ |  |  |  |
|  | 石膏板 | 9.5*1220*2440mm | 372 | ㎡ |  |  |  |
|  | 保温棉 | 100mm | 372 | ㎡ |  |  | 玻璃纤维或铝箔 |
|  | 外墙板 | 20*110mm | 372 | ㎡ |  |  |  |
|  | 防水卷材 | 2mm | 372 | ㎡ |  |  | SBS防水卷材 |
|  | 墙体呼吸层 | 2mm | 372 | ㎡ |  |  | 单项透气膜 |
|  | 连接五金 |  | 372 | ㎡ |  |  | 按平米记个数 |
|  | PVC装饰板 | 4mm | 372 | ㎡ |  |  |  |
| 屋顶结构 | 桁架 | 38mm/40mm | 2.9 | m³ |  |  |  |
|  | 龙骨 | 50*140mm | 7.8 | m³ |  |  |  |
|  | 木板 | 30mm | 5.76 | m³ |  |  |  |
|  | 石膏板 | 9.5*1220*2440mm | 192 | ㎡ |  |  |  |
|  | 保温棉 | 100mm | 192 | ㎡ |  |  |  |
|  | 封檐面板 | 25*90mm | 0.6 | m³ |  |  |  |
|  | 防水卷材 | 3mm | 192 | ㎡ |  |  | SBS防水卷材,防-20℃ |
|  | 连接五金 |  | 192 | ㎡ |  |  |  |
| 装饰装修 | 粉刷腻子 |  | 564 | ㎡ |  |  | 展开面积 |
|  | 涂料粉刷 |  | 564 | ㎡ |  |  | 展开面积 |
|  | 屋内踢脚 |  | 190 | m |  |  |  |
|  | 整体收边 | 50*50mm | 192 | ㎡ |  |  | 包含门窗及阴阳角，建筑面积 |
|  | 室外（内）木蜡油粉刷 |  | 564 | ㎡ |  |  | 环保水性漆 |
| 门窗系统 | 断桥铝门 |  | 16 | ㎡ |  |  | 含室内、室外门 |
|  | 断桥铝窗 |  | 8.1 | ㎡ |  |  | 样式见图纸 |
| 强弱电系统 |  |  | 192 | ㎡ |  |  | 全套，达到使用条件，建筑面积 |
| 厕所蹲位 | 不锈钢收集式厕所 |  | 5 | 套 |  |  | 含隔板，报价含安装费 |
| 洗手盆 | 符合建筑施工规范 |  | 2 | 套 |  |  | 包工包料 |
| 小便器 | 不锈钢收集式厕所 |  | 1 | 套 |  |  | 含隔板，感应式，含安装费 |
| 其他 | 人工费 |  | 192 | ㎡ |  |  | 木工、水电工、瓦工、杂工等 |
|  | 机械（运输、安装）费 |  |  | 项 |  |  | 可能用到的机械 |
|  | 措施费 |  |  | 项 |  |  | 发电机、脚手架、安全帽等 |
|  | 管理费 |  |  | 项 |  |  | 配备的管理带班人员、工人食宿等 |
|  | 利润 |  |  | 项 |  |  |  |
|  | 税金 |  |  | 项 |  |  | 开具增值税专票，注明点数 |
| 总计 |  |  |  | 元 |  |  | 包死价格 |

| 茅草亭3个（附图纸、效果图） |
| --- |
| 项目分类 | 材料名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 | 备注 |
| 基础 | 混凝土 | 自拌或商品灰C20 | 1.6 | m³ |  |  | 开挖机械自行配备，桩基 |
|  | 基础五金 | 套 | 1 | 套 |  |  | 胀栓、角钢、型钢等 |
| 主体 | 干草 | 铜芯线绑扎 | 8.2 | ㎡ |  |  |  |
|  | 圆木柱子 | 直径300mm | 0.39 | m³ |  |  |  |
|  | 木梁 | 50*150mm | 0.09 | m³ |  |  |  |
|  | 檀条 | 50*100mm | 0.12 | m³ |  |  |  |
|  | 防腐木顺水条 | 30*20mm | 0.02 | m³ |  |  |  |
|  | 木支撑 | 直径100mm | 0.06 | m³ |  |  |  |
|  | 防腐硬木 | 150mm | 0.012 | m³ |  |  |  |
|  | 聚氨酯防水涂膜 | 0.8mm厚 | 16.4 | ㎡ |  |  |  |
|  | 望板 | 20mm厚 | 0.246 | ㎡ |  |  |  |
|  | 五金 |  | 1 | 套 |  |  | 钉子、挂件、连接件等 |
|  | 油漆 | 红色木蜡油 | 8.2 | ㎡ |  |  |  |
| 其他 | 人工费 |  |  | ㎡ |  |  | 木工、水电工、瓦工、杂工等 |
|  | 机械（运输、安装）费 |  |  | 项 |  |  | 可能用到的机械 |
|  | 措施费 |  |  | 项 |  |  | 发电机、脚手架、安全帽等 |
|  | 管理费 |  |  | 项 |  |  | 配备的管理带班人员、工人食宿等 |
|  | 利润 |  |  | 项 |  |  |  |
|  | 税金 |  |  | 项 |  |  | 开具增值税专票，注明点数 |
| 总计 |  |  |  | 元 |  |  | 包死价格 |

| 方茅草亭（附图纸、效果图） |
| --- |
| 项目分类 | 材料名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 | 备注 |
| 基础 | 混凝土 | 自拌或商品灰C20 | 1.6 | m³ |  |  | 开挖机械自行配备，桩基 |
|  | 基础五金 | 套 | 1 | 套 |  |  | 胀栓、角钢、型钢等 |
| 主体 | 干草 | 铜芯线绑扎 | 42 | ㎡ |  |  |  |
|  | 圆木柱子 | 直径240mm | 0.58 | m³ |  |  |  |
|  | 木梁 | 50*150mm | 0.49 | m³ |  |  |  |
|  | 檀条 | 50*100mm | 0.66 | m³ |  |  |  |
|  | 防腐木顺水条 | 30*20mm | 0.12 | m³ |  |  |  |
|  | 连体坐凳木支撑 | 50mm厚座板 | 0.5 | m³ |  |  |  |
|  | 防水卷材 | 3mm厚 | 42 | ㎡ |  |  | SBS防水卷材 |
|  | 五金 |  | 1 | 套 |  |  | 钉子、挂件、连接件等 |
|  | 油漆 | 红色木蜡油 | 46 | ㎡ |  |  |  |
| 其他 | 人工费 |  |  | ㎡ |  |  | 木工、水电工、瓦工、杂工等 |
|  | 机械（运输、安装）费 |  |  | 项 |  |  | 可能用到的机械 |
|  | 措施费 |  |  | 项 |  |  | 发电机、脚手架、安全帽等 |
|  | 管理费 |  |  | 项 |  |  | 配备的管理带班人员、工人食宿等 |
|  | 利润 |  |  | 项 |  |  |  |
|  | 税金 |  |  | 项 |  |  | 开具增值税专票，注明点数 |
| 总计 |  |  |  | 元 |  |  | 包死价格 |

| 瞭望台（附图纸、效果图） |
| --- |
| 项目分类 | 材料名称 | 规格 | 数量 | 单位 |  |  | 备注 |
| 基础 | 混凝土 | 自拌或商品灰C15 | 5 | m³ |  |  | 开挖机械自行配备，桩基 |
|  | 基础五金 | 套 | 1 | 套 |  |  | 胀栓、角钢、型钢、钢筋等 |
| 主体 | 木立柱 | 300*300mm | 5.9 | m³ |  |  |  |
|  | 沥青瓦 | 3mm | 64.1 | ㎡ |  |  |  |
|  | 防水材料 | 3mm厚 | 64.1 | ㎡ |  |  | SBS防水卷材 |
|  | 望板 | 20*100mm | 1.29 | m³ |  |  |  |
|  | 檀条 | 50*100mm | 0.73 | m³ |  |  |  |
|  | 顶木梁 | 50*150mm | 0.16 | m³ |  |  |  |
|  | 顶柱 | 50*150mm | 0.09 | m³ |  |  |  |
|  | 封檐面板 | 30*100mm | 0.07 | m³ |  |  |  |
|  | 封檐面板 | 30*180mm | 0.12 | m³ |  |  |  |
| 附属结构 | 五金连接件 |  | 1 | 套 |  |  | 钉子、挂件、连接件等 |
|  | 露台地板 | 30*100mm | 1.3 | m³ |  |  |  |
|  | 露台横梁 | 50*150mm | 0.79 | m³ |  |  |  |
|  | 栏杆立柱 | 120*120mm | 0.88 | m³ |  |  |  |
|  | 露台格栅 | 30*30mm | 0.34 | m³ |  |  |  |
|  | 木楼梯 |  | 7.3 | 米 |  |  |  |
| 防水油漆涂料 | 木蜡油 |  | 2 | 桶 |  |  | 全面积涂抹 |
| 其他 | 人工费 |  |  | ㎡ |  |  | 木工、水电工、瓦工、杂工等 |
|  | 机械（运输、安装）费 |  |  | 项 |  |  | 可能用到的机械 |
|  | 措施费 |  |  | 项 |  |  | 发电机、脚手架、安全帽等 |
|  | 管理费 |  |  | 项 |  |  | 配备的管理带班人员、工人食宿等 |
|  | 利润 |  |  | 项 |  |  |  |
|  | 税金 |  |  | 项 |  |  | 开具增值税专票，注明点数 |
| 总计 |  |  |  | 元 |  |  | 包死价格 |

# 附件二

项目投标书

工程名称：

投标人：                                （盖章）

企业资质类别：                 等级

企业法定代表人：                            （盖章）

编制日期：      年       月      日

# 附件三

# 一、法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地   址：

成立时间：           年         月         日

经营期限：

姓名：            性别：      年龄：

职务：

系                           的法定代表人。

特此证明。

注：后附法定代表人身份证复印件。

投标人：             （盖章）

年     月     日

# 附件四

法定代表人签署授权委托书

本授权书声明：（姓名） 系 (投标人名称)                  的法定代表人 ，现授权委托（单位名称）       的 （姓名）    为我公司授权委托代理人，参加河北建工集团园林工程有限公司承建的杨家台旅游休闲小镇项目的（ 木屋工程  ）的专业分包招投标事宜，我承认代理人全权代表我以本公司名义所签署的本工程的投标文件。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人：        （签字）  性别：         年龄：

身份证号码：                             职务：

投标人：                              （盖章）

法定代表人：                          （盖章）

授权委托日期：     年    月     日

注：受委托人身份证复印件附后

# 附件五

# 投 标 函

致：     （招标人）

1、根据你方                  （工程名称） 招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、图纸、工程建设标准和工程量清单及其他有关文件后，我方的投标总价为人民币(大写)                 （￥       ）。并按图纸、合同条款、工程建设标准和工程量清单的条件要求承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。

2、我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件（如有时）及有关附件。

3、一旦我方中标，我方保证按合同协议书中规定的工期       日历天内完成并移交全部工程，工程质量达到  合格   标准。

4、我方同意所提交的投标文件在招标文件的投标须知中第14条规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

5、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

投 标 人：                               （盖章）

单位地址：

法定代表人：                               （印鉴）

邮政编码：	           电话：	        	 传真：

开户银行名称：

开户银行账号：

开户银行地址：

开户银行电话：

年     月    日