# 招标文件目录

# 一、招标公告

# 二、投标须知

# 三、报价单

招标公告

一、招标范围：

1、招标项目

碧桂园门窗配件招标

2、质量标准: 合格

3、工程概况

工程名称： 碧桂园门窗配件采购

二、投标资格要求：

投标人提供生产厂家资质证明文件；

# 三、付款方式：

无预付款，除执手外所有配件到货并验收合格后，付至总货款的30%，执手到货并验收合格后，付至总货款的70%，年终（阳历）或全部供货完成后付至总货款的100%。生产厂家需出具质量承诺函（加盖公章），此产品质保期2年，2年内出现质量问题无条件更换或维修，（人为操作失误造成五金件损坏除外）。

- 招标方式及评标办法：

  - 招标方式：通过电子商务平台进行竞价招标。

  - 评标办法：电子商务平台竞价后招标方与投标方进行谈判，综合评定后公布中标结果。

- 招投标时间

招标公告公示时间：2019年7月12日

竞标时间：2019年7月16日9:00至 10:00；

具体谈判时间电话通知。

公司地址：河北省石家庄市石获南路66号A座十三楼河北建工集团装饰工程有限公司

联系人：郭晓龙       联系电话：13832172653

联系人：任晓旗	    联系电话：15383916106

# 投标须知

1.投标报价

1.1本次招标的材料的报价应包含：合格货物到达用户指定交货地点以及售后服务的一切费用，即已包括材料出厂价、运费、税金（13%增值税专用发票）与履行本合同有关的一切税费，卸货费由买方承担。

1.2 招标方发出订单后, 5 日内货物陆续到场，10日内供货完成。

2.竞标规则：

1）投标人需登录中采网（www.cnzhongcai.com）进行注册(登录后上传企业营业执照、组织机构代码证、税务登记证（国、地税）加盖公章的电子扫描件 )。投标人必须具备以下条件方可获取投标资格:

（1）企业营业执照经审核无误；

（2）有持续供货能力；

（3）为非联合体投标；

2）报价内容：

2019年7月16日9:00 至 10:00为竞价时间(逾期竞价，以竞价截止时间前最后一次报价为准)，此次竞价分为二个阶段：

第一阶段:从2019-07-16 9:00:00至2019-07-16 9:30:00第一阶段报价只能在报价排序阶段的基础上往低报，截止后平台保留70％报价家数（小数向上取整）进入第二阶段报价；

第二阶段:从2019-07-16 9:30:00至2019-07-16 10:00:00第二阶段报价只能在第一阶段报价的基础上往低报，截止后3家进入谈判阶段。

价格相同的投标方，按照报价时间顺序进行淘汰，报价时间晚的供应商会被淘汰。

每阶段结束之后可以查看各家报价，结束之前不能查看。

- 报送样品

报价前需要提供样品及厂家资质、产品检验报告合格证交至加工厂，由加工厂考察产品的质量及规格。

投标清单

| 序号 | 材料名称 | 单位 | 品牌 | 单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 内平开窗配件 | 套 |  |  | 1、两点锁； 2、配2个合页，优质不锈钢合页轴，尼龙合页垫圈； 3、304不锈钢12寸风撑； |
| 2 | 外平开窗配件 | 套 |  |  | 1、两点锁； 2、配2个合页，优质不锈钢合页轴，尼龙合页垫圈； 3、304不锈钢12寸风撑； |
| 3 | 单扇外平开门配件 | 套 |  |  | 1、配3个合页、优质不锈钢合页轴、 尼龙合页垫片； 2、铜锁芯； 3、多点锁； 4、配65型材。 |
| 4 | 单扇内平开门配件 | 套 |  |  |  |
| 5 | 对开门配件 | 套 |  |  | 1、配6个合页、优质不锈钢合页轴、 尼龙合页垫片； 2、铜锁芯、插销、假执手； 3、多点锁； 4、配65型材。 |
| 6 | 塑窗配件 | 套 |  |  | 1、配角部铰链； 2、800MM传动器。 |
| 7 | 塑窗配件 | 套 |  |  | 1、配角部铰链； 2、1000MM传动器。 |
| 8 | 推拉窗 | 套 |  |  | 1、配月牙锁： 2、每扇2个滑轮。 |
| 9 | 内平开窗配件 | 套 |  |  | 配2个合页； 配普铝50型材。 |

- 配件颜色以甲方所提供样品颜色为准；

- 结算数量以到场验收合格数量为准；

- 五金件技术参数及要求见附件一。

附件一：

五金件技术参数及要求

铝窗五金：

- 执手：

主材为高强度铝合金材质压铸而成；执手总长度不低于180mm（内开执手长度185mm,外开执手长度183mm）;

表面处理：静电粉末喷涂，反复启闭25000次；

- 传动部件：

主材为高强度锌合金材质压铸而成；

传动部件锁点为不锈钢材质，偏心可调，且需带静音装置；

表面处理：高分子涂层；

- 合页：

主材为高强度铝合金材质压铸而成；

合页轴为不锈钢材质，偏心可调；

合页的承重能力需满足工程要求；

表面处理：静电粉末喷涂；（窗合页反复启闭25000次，门合页反复启闭100000次）；

- 风撑：

主材为304不锈钢；

5、配套附件：支撑块、锁块：

主材为高强度锌合金材质压铸而成；

表面处理：高分子涂层；

塑窗五金：

- 执手：

主材为高强度铝合金材质压铸而成；

表面处理：静电粉末喷涂，反复启闭25000次；

- 传动器：

主材为传动部件优质碳钢，传动器外壳采用优质锌合金材质；

表面处理：电镀白锌；

- 承重部件：

主材为优质碳钢+锌合金材料；

表面处理：电镀白锌；

- 外壳：

主材为ABS塑料注塑而成；

- 风撑：

主材为304不锈钢；

推拉窗五金：

- 滑轮材质：

主材为工程塑料+压铸锌合金；滑轮轴、铆钉材料为优质不锈钢，来回反复25000次。

- 月牙锁：

主材为铝合金，锁环优质不锈钢；

表面处理：静电粉末喷涂

其他要求：

1、报价产品的质量必须符合国家现行有关标准和行业标准、规范中的具体要求。

2、卖方须保证所提供的材料是全新的，无任何安全质量隐患。

3、卖方须保证所提供的所有产品必须有明显的品牌标识，便于随时抽检，辨别真伪。

4、卖方须保证所提供的材料在正确安装、正常使用和维护保养的情况下具有使买方满意的使用性能和使用寿命。