# 招标文件目录

# 一、招标公告

# 二、投标须知

# 三、报价单

招标公告

一、招标范围：

1、招标项目

泊头及献县碧桂园锌钢空调百叶及铝合金空调百叶窗招标

2、质量标准: 合格

3、工程概况

工程名称： 泊头及献县碧桂园锌钢空调百叶及铝合金空调百叶窗采购

二、投标资格要求：

投标人提供生产厂家资质证明文件；

# 三、付款方式：

无预付款，甲方按双方约定收到货物验收合格后付至该批货物货款的80%，工程竣工验收付至总款 95 %，留总货款的 5  %为质保金，质保期：  2 年，质保期满一个月内无息付清。（人为操作失误造成五金件损坏除外）。

- 招标方式及评标办法：

  - 招标方式：通过电子商务平台进行竞价招标。

  - 评标办法：电子商务平台竞价后招标方与投标方进行谈判，综合评定后公布中标结果。

  - 废标条件

1）低于成本恶性竞争的；

2）与其他投标人相互串通报价，或者与招标人串通投标的；

3）中标后没有能力履行合同的；

4）未按招标文件约定报价的；

5）招标第一阶段供应商低于三家的；

6）所报单价高于我公司市场询价一定比例的，如：

单价500元以内的，报价高于公司询价5%；

单价500元以上1000元以内的，报价高于公司询价4%；

单价1000元以上2000元以内的，报价高于公司询价3%；

单价2000元以上4500元以内的，报价高于公司询价2%；

单价4500元以上的，报价高于公司询价1%；

以上几点属于任何一条视为废标

- 招投标时间

招标公告公示时间：2020年4月27日

竞标时间：2020年4月30日9:00至 10:30；

具体谈判时间电话通知。

公司地址：河北省石家庄市石获南路66号A座十三楼河北建工集团装饰工程有限公司

联系人：郭晓龙       联系电话：13832172653

联系人：任晓旗	    联系电话：15383916106

联系人：齐爱龙	    联系电话：17632095562

# 投标须知

1.投标报价

1.1本次招标的材料的报价应包含：合格货物到达用户指定交货地点以及售后服务的一切费用，即已包括材料出厂价、运费、税金（此单价含材料费、增值税普通发票（税率根据实际情况填写）与履行本合同有关的一切税费，卸货费由卖方承担。

1.2 招标方发出订单后, 5 日内货物陆续到场，10日内供货完成。

2.竞标规则：

1）投标人需登录中采网（www.cnzhongcai.com）进行注册(登录后上传企业营业执照、组织机构代码证、税务登记证（国、地税）加盖公章的电子扫描件 )。投标人必须具备以下条件方可获取投标资格:

（1）企业营业执照经审核无误；

（2）有持续供货能力；

（3）为非联合体投标；

2）报价内容：

2020年4月30日9:00 至 10:30为竞价时间(逾期竞价，以竞价截止时间前最后一次报价为准)，此次竞价分为三个阶段：

报价排序阶段:从2020-04-30 09:00:00至2020-04-30 09:30:00，中间可随意进行报价，报价截止后根据总价格高低排名，公开各投标人的总价和分项报价；

第一阶段:从2020-04-30  09:3:00至2020-04-30 10:00:00第一阶段报价只能在报价排序阶段的基础上往低报，截止后平台保留70％报价家数（小数向上取整）进入第二阶段报价；

第二阶段:从2020-04-30  10:00:00至2020-04-30 10:30:00第二阶段报价只能在第一阶段报价的基础上往低报，截止后3家进入谈判阶段。

价格相同的投标方，按照报价时间顺序进行淘汰，报价时间晚的供应商会被淘汰。

每阶段结束之后可以查看各家报价，结束之前不能查看。

- 报送样品

报价前需要提供样品及厂家资质、产品检验报告合格证交至加工厂，由加工厂考察产品的质量及规格。

投标清单

| 序号 | 材料名称 | 数量 | 项目 | 单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 锌钢空调百叶 | 989.95m2 | 泊头碧桂园 |  | 标准型钢空调百叶制作安装； 2、20*40*0.8mm镀锌方管扇框，0.7mm厚百叶片净距60mm； 3、五金配件制安； 4、工程量按镀锌方管框外框围面积计算； |
| 2 | 铝合金防雨百叶窗 | 85.59m2 | 泊头碧桂园 |  | 1、铝合金防雨百叶窗 2、铝合金百叶门窗制作安装（只做内镶百叶） 3、50*25*1.4mm 铝管框 4、普通粉末喷涂铝型材，综合考虑铝型材色泽、 型材内套热镀锌钢芯的费用 5、五金件制作安装 |
| 3 | 锌钢空调百叶 | 1122m2 | 献县碧桂园 |  | 1、标准型钢空调百叶制作安装； 2、20*40*0.8mm镀锌方管扇框，0.7mm厚百叶片净距60mm； 3、五金配件制安； 4、工程量按镀锌方管框外框围面积计算；。 |
| 4 | 铝合金防雨百叶窗 | 28.94 m2 | 献县碧桂园 |  | 1、铝合金防雨百叶窗 2、铝合金百叶门窗制作安装（只做内镶百叶） 3、50*25*1.4mm 铝管框 4、普通粉末喷涂铝型材，综合考虑铝型材色泽、 型材内套热镀锌钢芯的费用 5、五金件制作安装 |

- 颜色以甲方所提供样品颜色为准；

- 结算数量以到场验收合格数量为准；

- 五金件技术参数及要求见附件一。